DOPOLNITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

ZA JAVNO NAROČILO

»POSODOBITEV in vzdrževanje sistema OGREVANJA na rEAKTORSKEM CENTRU V pODGORICI«

po odprtem postopku

Interna referenčna številka javnega naročila: JN7/2012

Ljubljana, januar 2013

Zaradi prijave na Javni razpis »Energetska sanacija stavb javnih zavodov na področju visokega šolstva in znanosti, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport« (Ur.l.RS št. 90/2012, dne 30. 11. 2012) in dopolnitve PZI projekta, ki vključuje dodatno vgradnjo kotla na lesno biomaso, se razpisna dokumentacija za JN7/2012 dopolni v naslednjih točkah:

3. Tehnična dokumentacija

Dopolnitve in popravki

Kotel – lesna biomasa

V kotlovnici se na predvidenem prostoru vgradi tudi avtomatski kotel na lesno biomaso z nazivno močjo ~110 kW in dozirnim polžem. Prostor za zalogovnik biomase je predviden ob Z steni kotlovnice (5x5m). Avtomatsko krmiljenje dovajanja sekancev od zalogovnika do kotla je predvideno z odjemalno podajalne naprave z vzmetnim odjemom s premerom 5 m in z deloma odprtim kanalom za vsip sekancev. Za polnjenje zalogovnika je predviden elevator sestavljen iz vodoravnega polža v vsipnem koritu in vertikalnega polža za dvig lesne mase na zahtevano višino. Zahtevan vnos lesne mase je 50 m3/h.

Kotel na lesno biomaso se vključi v predviden sistema procesnega vodenja in nadzornega sistema.

Moč predvidenega talnega kondenzacijskega kotla na zemeljski plin se zmanjša s ca. 600 kW na 300 kW. Vsi ponujeni kotli na zemeljski plin morajo biti od istega proizvajalca.

Izdelani PZI Načrt strojnih instalacij in strojne opreme, IEM d.o.o., Št.: 568/11-5 je dodan:

- Tloris kotlovnice, kota +0,00m, Postavitev kotla na biomaso 568/11 – 5 - 22

- Popis strojnih in gradbenih del za vgradnjo kotla na lesno biomaso (vključeno v novem skupnem popisu (Excel tabele)

V primeru uspešne pridobitve kohezijskih sredstev za celovito energetsko sanacijo objektov na RCP si naročnik pridržuje pravico do dodatnih popravkov in sprememb pri prenovi ogrevalnega sistema.

6. PREDRAČUN

V obrazcu predračuna sta dodani dve dodatni postavki za vgradnjo kotla na lesno biomaso.

Popravljen je tudi podrobni predračun s specifikacijo posameznih projektov z vpisanimi enotnimi cenami po pozicijah (skupni popis – Excel tabele), ki je obvezna priloga k predračunu.

Dopolnitve razpisne in projektne dokumentacije so dosegljivi na spletni strani: http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

| 6. PREDRAČUN | OBRAZEC 3 |
| --- | --- |

Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |

| PREDRAČUN | št. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

Naročnik:

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material |  | Oprema | X | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I. POSODOBITEV SISTEMA OGREVANJA

| STROJNO INSTALACIJSKA DELA | EUR brez DDV | DDV | EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Demontaža |  |  |  |
| A2 | Kotlovnica |  |  |  |
| A3 | Toplotna postaja Kemija 1 |  |  |  |
| A4 | Toplotna postaja Pospeševalnik F2 |  |  |  |
| A5 | Toplotna postaja Šolski center |  |  |  |
| A6 | Toplotna postaja Kemija |  |  |  |
| A7 | Toplotna postaja Fizika |  |  |  |
| A8 | Toplotna postaja Prizidek |  |  |  |
| A9 | Toplotna postaja Pogon |  |  |  |
| A10 | Toplotna postaja Sežigalnica |  |  |  |
| A11 | Zunanji razvod |  |  |  |
| A12 | Plinske instalacije |  |  |  |
| A13 | Splošno |  |  |  |
| A14 | Kotel na lesno biomaso |  |  |  |
| SKUPAJ A (A1+A2+…+A14) |  |  |  |

| ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA | EUR brez DDV | DDV | EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Oprema električnih instalacij |  |  |  |
| B2 | Kabelski vodniki in montaža |  |  |  |
| SKUPAJ B (B1+B2) |  |  |  |

| GRADBENA DELA | EUR brez DDV | DDV | EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Gradbena dela |  |  |  |
| C2 | Obrtniška dela |  |  |  |
| C3 | Kotel na lesno biomaso |  |  |  |
| SKUPAJ C (C1+C3) |  |  |  |

|  | EUR brez DDV | DDV | EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| SKUPAJ I. (A+B+C) |  |  |  |

| II. VZDRŽEVANJE SISTEMA OGREVANJA |
| --- |
|  | EUR brez DDV | DDV | EUR z DDV |
| 1. | Vzdrževanja sistema ogrevanja za obdobje petih (5) let vključno z upravljanjem* |  |  |  |
| SKUPAJ II. |  |  |  |

* Opomba: letni strošek naročnika v obdobju vzdrževanja sistema ogrevanja je 20% ponujene vrednosti za vzdrževanje sistema ogrevanja. Vsi ostali stroški bremenijo ponudnika oz. izvajalca.

| III. SKUPAJ (I.+II.) |
| --- |
|  | EUR brez DDV | DDV | EUR z DDV |
| SKUPAJ I.+II. |  |  |  |

| Rok plačila računa: | 30 dni po izstavitvi računa |
| --- | --- |
| Garancijski roki: |  |
| Veljavnost predračuna: | 31. 7. 2013 |

OBVEZNA PRILOGA:

*na vsaki strani parafiran izvod tehnične specifikacije storitve iz razpisne dokumentacije

*priloga k predračunu je podrobni predračun v polnem tekstu iz specifikacij posameznih projektov z vpisanimi enotnimi cenami po pozicijah (Excel tabele)

| Kraj in datum: | Žig | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis predstavnika) |

# Comments

Verjetno mišljeno ena patina, če je podan skupni strošek. Navaja tudi v pogodbi!